Техническое задание

на ремонтно-строительные работы

по 3-му этапу торговой галереи в коридоре

в координационных осях А-Р/3-18 на 1-м этаже корпуса 17

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коридор в координационных осях В-Р/3-18 |  |  |
| 1 | Разборка облицовки пола из керамической плитки со слоем плиточного клея | м2 | 118,0 |
| 2 | Снятие (с сохранением) мет. плит перекрытия тех. каналов | м2 | 52,0 |
| 3 | Замена мет. уголка верха обрамления технических подпольных каналов (при необходимости с ремонтом тех. каналов – 42 пог.м) | м.п. | 171,0 |
| 4 | Демонтаж плинтуса, высотой h=100мм, из керамической плитки (при необходимости с частичным ремонтом ГКЛ – до 50% площади поверхности) | м.п. | 42,0 |
| 5 | Демонтаж плинтуса из ПВХ | м.п. | 45,0 |
| 6 | Снятие обоев со стен | м2 | 114,0 |
| 7 | Демонтаж на отдельном участке подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 43,0 |
| 8 | Снятие (с сохранением) потолка "Грильято" | м2 | 55,0 |
| 9 | Демонтаж деревянного двустворчатого дверного блока, размером 1,2х2,2м | шт. | 1 |
| 10 | Настилка на пол армированной полиэтиленовой пленки | м2 | 176,0 |
| 11 | Простукивание штукатурки на участке потолка | м2 | 44,0 |
| 12 | Заделка отверстий ø100мм в ж/б плитах перекрытия | шт. | 3 |
| 13 | Огрунтовка и оштукатуривание отдельных мест потолка | м2 | 5,4 |
| 14 | Зашивка ГКЛ по мет. каркасу участка потолка | м2 | 26,0 |
| 15 | Зачистка мет. щетками и огрунтовка ГФ-021 за 2 раза мет. балок перекрытия | м2 | 28,2 |
| 16 | Частичная обшивка стен ГКЛ по мет. каркасу (по верху стен и на стыке с отделкой стен 2-го этапа) | м2 | 8,5 |
| 17 | Демонтаж мет. лючка 300х250мм в стене и зашивка проема из под него | шт. | 1 |
| 18 | Расшивка и заделка (шпаклевка по серпянке и стеклоткани) стыков и трещин листов ГКЛ в обшивке стен | м.п. | 100,0 |
| 19 | Огрунтовка и окраска потолка в черный цвет | м2 | 68,0 |
| 20 | Огрунтовка и окраска (в черный цвет) кабельных лотков | м2 | 22,6 |
| 21 | Огрунтовка и окраска (в черный цвет) шинопроводов с фурнитурой | м | 91 |
| 22 | Огрунтовка, шпаклевка и в/э окраска стен (в белый цвет) | м2 | 294,0 |
| 23 | Огрунтовка и в/э окраска откосов дверных проемов (в белый цвет) | м2 | 12,8 |
| 24 | Частичный ремонт потолка "Грильято" (50%) | м2 | 27,5 |
| 25 | Навеска существующего потолка "Грильято" (без материалов) | м2 | 55,0 |
| 26 | Устройство нового потолка "Грильято" согласно Дизайн-проекта (см. п. 1 Примечаний) | м2 | 36,0 |
| 27 | Огрунтовка и окраска (с 2-х сторон) мет. плит перекрытия канала | м2 | 104,0 |
| 28 | Окраска полимерной краской RAL 7010 мет. плит перекрытия канала согласно Дизайн-проекта и с соблюдением технологии | м2 | 58,0 |
| 29 | Раскладка мет. плит перекрытий каналов | м2 | 52,0 |
| 30 | Установка металлического двустворчатого дверного блока, размером 1,2х2,2м | шт. | 1 |
| 31 | Устройство бетонной выравнивающей стяжки под наливной пол | м2 | 126,0 |
| 32 | Устройство наливного пола и окраска его полимерной краской RAL 7010 согласно Дизайн-проекта и с соблюдением технологии | м2 | 126,0 |
| 33 | Облицовка порога дверного проема керамогранитной плиткой | м2 | 0,8 |
|  | Входной тамбур в координационных осях А-В/3-18 |  |  |
| 1 | Демонтаж напольной керамической плитки со слоем плиточного клея | м2 | 12,2 |
| 2 | Снятие (с сохранением) мет. плит перекрытий каналов | м2 | 2,0 |
| 3 | Замена мет. уголка верха обрамления технических подпольных каналов | м.п. | 7,0 |
| 4 | Демонтаж плинтуса из керамической плитки | м.п. | 11,0 |
| 5 | Демонтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 11,5 |
| 6 | Снятие со стен и откосов дверных проемов облицовочных панелей | м2 | 32,5 |
| 7 | Разборка обшивки ГКЛ по мет. каркасу стен | м2 | 25,0 |
| 8 | Зачистка мет. щетками и огрунтовка ГФ-021 за 2 раза мет. балок перекрытия | м2 | 7,0 |
| 9 | Простукивание штукатурки потолка | м2 | 11,5 |
| 10 | Настилка на пол армированной полиэтиленовой пленки | м2 | 14,2 |
| 11 | Огрунтовка и в/э окраска стен (в белый цвет) | м2 | 32,0 |
| 12 | Огрунтовка и в/э окраска откосов дверных проемов (в белый цвет) | м2 | 2,8 |
| 13 | Ремонт остекленного двустворчатого дверного блока из алюминиевого профиля, размером 1,5х2,1м (замена стеклопакета, сэндвича и т.п.) | шт. | 2 |
| 14 | Зашивка ГКЛ по мет. каркасу потолка | м2 | 11,5 |
| 15 | Огрунтовка и окраска потолка в черный цвет | м2 | 11,5 |
| 16 | Огрунтовка и окраска (в черный цвет) кабельных лотков | м2 | 2,4 |
| 17 | Огрунтовка и окраска (в черный цвет) шинопроводов с фурнитурой | м | 11 |
| 18 | Устройство потолка "Грильято" согласно Дизайн-проекта | м2 | 11,5 |
| 19 | Огрунтовка и окраска (с 2-х сторон) мет. плит перекрытия | м2 | 4,0 |
| 20 | Раскладка мет. плит перекрытий каналов | м2 | 2,0 |
| 21 | Облицовка пола керамогранитной плиткой | м2 | 14,2 |
| 22 | Огрунтовка и штукатурка откосов дверных проемов | м2 | 6,5 |
| 23 | Огрунтовка и штукатурка стен | м2 | 25,0 |
| 24 | Рустовка штукатурки (под кирпичную кладку) | м2 | 25,0 |
| 25 | Огрунтовка и в/э окраска стен | м2 | 25,0 |
| 26 | Огрунтовка и в/э окраска откосов дверных проемов | м2 | 6,5 |
| 27 | Установка доводчиков на двери | шт. | 2 |
|  | Сан/узел |  |  |
| 1 | Замена облицовки пола из керамогранитной плиткой | м2 | 5,0 |
| 2 | Замена облицовки из керамической плитки низа стен (на высоту 1 плитки – 30см) | м2 | 3,0 |
| 3 | Замена деревянных дверей 800х2100мм | шт. | 2 |
| 4 | Замена облицовки из керамической плитки откосов дверных проемов | м2 | 0,5 |
| 5 | Демонтаж унитаза | шт. | 2 |
| 6 | Демонтаж умывальника углового | шт. | 2 |
| 7 | Демонтаж смесителя для умывальника | шт. | 2 |
| 8 | Демонтаж крана шарового Ду 15мм | шт. | 6 |
| 9 | Демонтаж гибкой подводки L=0,5м | шт. | 6 |
| 10 | Установка унитаза в комплекте с гофрой и гибкой подводкой | шт. | 2 |
| 11 | Установка умывальника углового в комплекте с сифоном | шт. | 2 |
| 12 | Установка смесителя для умывальника в комплекте с гибкой подводкой | шт. | 2 |
| 13 | Монтаж крана шарового «Bugatti» Ду 15мм, гайка/штуцер | шт. | 6 |
| 14 | Монтаж крана шарового «Bugatti» Ду 15мм под шланг | шт. | 1 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 1 | Подготовительные работы |  |  |
| 2 | Ремонт полимерного пола (в коридоре по 1-му этапу) | м2 | 1,0 |
| 3 | Усиление мет. плит перекрытия каналов трубой 25х25х2мм | м.п. | 104,0 |
| 4 | Прорезка отверстий в обшивке ГКЛ |  |  |
|  | - диаметром ø30мм | шт. | 58 |
|  | - диаметром ø50мм | шт. | 6 |
| 5 | Сверление отверстий в кирпичных стенах |  |  |
|  | - ø30мм, L=640мм | шт. | 12 |
|  | - ø50мм, L=640мм | шт. | 2 |
|  | - ø30мм, L=380мм | шт. | 2 |
|  | - ø50мм, L=380мм | шт. | 1 |
| 6 | Установка и заделка стальных гильз в стенах и перегородках |  |  |
|  | - Ду 25мм, L=700мм | шт. | 12 |
|  | - Ду 40мм, L=700мм | шт. | 2 |
|  | - Ду 25мм, L=500мм | шт. | 2 |
|  | - Ду 40мм, L=500мм | шт. | 1 |
|  | - Ду 25мм, L=250мм | шт. | 15 |
| 7 | Монтаж пожарного шкафа ШПО-112НЗБ (навесного или встроенного) для хранения огнетушителей | шт. | 1 |
| 8 | Монтаж пожарного шкафа ШПК-310НЗК (на 4-м этаже л/к подъезда №2) в комплекте (см. п. 2 Примечаний) | шт. | 1 |
| 9 | Вынос и вывоз мусора | По объемам демонтажа |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж провода сечением 6мм² в трубах | м | 30 |
| 2 | Демонтаж провода сечением 16мм² в трубах | м | 134 |
| 3 | Демонтаж провода сечением 35мм² в трубах | м | 45 |
| 4 | Демонтаж кабеля | м | 95 |
| 5 | Демонтаж кабеля в канале | м | 225 |
| 6 | Демонтаж светильника с лампой накаливания | шт | 1 |
| 7 | Демонтаж светильника с люминесцентными лампами | шт | 11 |
| 8 | Демонтаж выключателей и розеток | шт | 7 |
| 9 | Отключение жил кабелей сечением до 2,5мм² | шт | 53 |
| 10 | Демонтаж кабельной стойки | шт | 5 |
| 11 | Демонтаж кабельной полки | шт | 5 |
| 12 | Демонтаж тепловой завесы | шт | 1 |
| 13 | Монтаж кабеля ВВГнг-LS 3х1,5мм² в трубе гофрированной ПВХ ф20мм | м | 3 |
| 14 | Монтаж кабеля ВВГнг-LS 3х2,5мм² в трубе гофрированной ПВХ ф20мм | м | 51 |
| 15 | Монтаж кабеля ВВГнг-LS 5х6мм² в трубе гофрированной ПВХ ф25мм | м | 3 |
| 16 | Монтаж кабеля ВВГнг-LS 5х25мм² в металлорукаве ф32мм | м | 5 |
| 17 | Монтаж лотка Остек 200х50х3000 | м | 25 |
| 18 | Монтаж профиля ПП-С | м | 4,2 |
| 19 | Монтаж кабеля ВВГнг-LS 3х1,5мм² в лотке | м | 10 |
| 20 | Монтаж кабеля ВВГнг-LS 3х2,5мм² в лотке | м | 27 |
| 21 | Монтаж кабеля ВВГнг-LS 5х6мм² в лотке | м | 11 |
| 22 | Монтаж сущ. кабеля ВВГнг-LS 3х1,5мм² в лотке | м | 24 |
| 23 | Монтаж сущ. кабеля ВВГнг-LS 5х1,5мм² в лотке | м | 9 |
| 24 | Монтаж сущ. кабеля ВВГнг-LS 14х1,5мм² в лотке | м | 9 |
| 25 | Монтаж сущ. кабеля ВВГнг-LS 5х2,5мм² в лотке | м | 119 |
| 26 | Монтаж сущ. кабеля ВВГнг-LS 5х6мм² в лотке | м | 18 |
| 27 | Монтаж сущ. кабеля ВВГнг-LS 3х1,5мм² по стальным конструкциям | м | 6 |
| 28 | Монтаж сущ. кабеля ВВГнг-LS 5х1,5мм² по стальным конструкциям | м | 6 |
| 29 | Монтаж сущ. кабеля ВВГнг-LS 3х2,5мм² по стальным конструкциям | м | 8 |
| 30 | Монтаж сущ. кабеля ВВГнг-LS 14х1,5мм² по стальным конструкциям | м | 6 |
| 31 | Монтаж сущ. кабеля ВВГнг-LS 5х6мм² по стальным конструкциям | м | 12 |
| 32 | Монтаж провода ПУГВ 1х6мм² по стальным конструкциям | м | 4 |
| 33 | Монтаж провода ПУГВ 1х16мм² по стальным конструкциям | м | 12 |
| 34 | Монтаж кабеля ВВГнг-LS 5х6мм² по стальным конструкциям | м | 12 |
| 35 | Монтаж кабеля ВВГнг-LS 5х16мм² по стальным конструкциям | м | 12 |
| 36 | Монтаж кабеля ВВГнг-LS 5х25мм² по лоткам | м | 75 |
| 37 | Монтаж кабеля ВВГнг-LS 5х2,5мм² по лоткам | м | 30 |
| 38 | Монтаж распр. коробок 80х40х40мм с клеммами Wago | шт | 39 |
| 39 | Подключение жил кабелей сечением до 2,5мм² | шт | 43 |
| 40 | Монтаж существующей тепловой завесы | шт | 1 |
| 41 | Монтаж электрического шкафа ABB 600х400х200мм | шт | 1 |
| 42 | Монтаж выключателя нагрузки ОТ63F3, 63А | шт | 1 |
| 43 | Монтаж автоматического выключателя ВА57-35, 25А | шт | 1 |
| 44 | Монтаж дифференциального автомтического выключателя ABB DSH941R, 16А, 30мА | шт | 3 |
| 45 | Монтаж автоматического выключателя ВА57-35, 40А | шт | 1 |
| 46 | Монтаж автоматического выключателя ВА57-35, 63А | шт | 2 |
| 47 | Монтаж реле контроля фаз ЕЛ-11 | шт | 1 |
| 48 | Монтаж кросс-модуля 2х15 | шт | 1 |
| 49 | Монтаж шинопровода EUTRAC с наконечником с разъёмом для подвода питания EUTRAC (39шт.), наконечником EUTRAC (39шт.), адаптером EUTRAC (171шт.) и креплением стойки подвеса EUTRAC (112шт.) | м | 102 |
| 50 | Монтаж подвесного патрона чёрного E27 с лампой энергосберегающей Navigator NCL-G95-13-827-Е27 и проводом ПВС 2х1,5мм²(86м) | шт | 171 |
| 51 | Монтаж существующего выключателя двухклавишного для скрытой установки | шт | 1 |
| 52 | Монтаж переключателя для скрытой установки | шт | 1 |
| 53 | Монтаж существующих розеток | шт | 4 |
| 54 | Монтаж существующего пульта управления тепловой завесы | шт | 1 |
| 55 | Штрабление кирпичной стены шириной 30 | м | 2 |
| 56 | Сверление отверстий ф50мм в стенах толщиной в 4 кирпича | шт | 11 |
| 57 | Монтаж стальных гильз ф50мм | м | 6 |
| 58 | Пусконаладочные работы | комплект | 1 |
| 59 | Разработка проектной документации по электромонтажным работам | комплект | 1 |

Примечания: 1. Площадь устанавливаемого нового потолка «Грильято» уточнять по дизайн-

проекту.

2. В комплект пожарного шкафа ШПК-310НЗК входят: пожарный ствол (1 шт.) пожарный рукав (1 шт. – 20м), пожарный знак на ПШ «Пожарный кран. При пожаре звонить 101» (1 шт.),

Перед составлением коммерческого предложения необходим обязательный выезд подрядчика на объект.

Предоставить документы в электронном виде, согласно списку:

•	учредительные документы контрагента – юридического лица (со всеми изменениями и дополнениями к ним), в том числе Устав:

•	свидетельство о государственной регистрации контрагента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

•	свидетельство, либо лист записи о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, как связанных, так и не связанных с внесением изменений в учредительные документы (при наличии изменений);

•	документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора от имени контрагента, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным исполнительным органом; согласование соответствующего органа управления контрагента о совершении сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

•	лицензия, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию;

•	свидетельство о членстве в СРО, если такое членство в соответствии с законодательством российской Федерации является обязательным при осуществлении деятельности определенного вида;

•	бухгалтерский баланс контрагента на последнюю отчетную дату либо Уведомление о переходе на УСН;

•	карточка предприятия (с указанием банковских реквизитов).

Коммерческое предложение и необходимую документацию направлять на адрес: tender@vpksoor.ru

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)