Техническое задание

на ремонтно-строительные работы

по выгораживанию территории между корпусами 16 и 19

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие существующей обшивки забора из мет. профлиста | м2 | 47,0 |
| 2 | Демонтаж секции существующего забора | т | 0,26 |
|  | Демонтаж существующих мет. ворот | т | 0,4 |
| 3 | Демонтаж стоек существующего забора | т | 0,05 |
| 4 | Переустройство существующего приямка (вход в насосную) |  |  |
|  | - снятие обшивки из профлиста козырька над приямком | м2 | 10,0 |
|  | - разборка мет. каркаса козырька над приямком | т | 0,12 |
|  | - демонтаж кирпичной кладки (сущ. парапеты) | м3 | 1,0 |
|  | - демонтаж асфальтового покрытия толщиной 100мм | м2 | 6,5 |
|  | - демонтаж по бетонного основания толщиной 100мм | м2 | 5,0 |
|  | - разработка грунта | м3 | 5,0 |
|  | - устройство бетонной подготовки, толщиной 100мм по послойно утрамбованной песч. подушке, толщ. 200мм | м2 | 10,0 |
|  | - устройство 1 слоя рулонной гидроизоляции | м2 | 10,0 |
|  | - устройство ж/б фундаментной плиты, толщиной 200мм | м3 | 0,5 |
|  | - устройство подпорной кирпичной стены t=380мм (парапета нового приямка) | м3 | 1,8 |
|  | - устройство ж/б ступеней | м3 | 1,0 |
|  | - устройство обмазочной гидроизоляции стен приямка | м2 | 4,7 |
|  | - обратная засыпка песком с послойным трамбованием | м3 | 6,5 |
|  | - устройство асфальтобетонного покрытия (асфальт 50мм по бетонной подготовке 100мм) | м2 | 5,0 |
|  | - облицовка стенок и парапетов приямка керамической плиткой | м2 | 10,0 |
|  | - облицовка пола и ступеней приямка керамогранитной плиткой | м2 | 8,0 |
|  | - устройство металлокаркаса для козырька приямка | т | 0,12 |
|  | - обшивка козырька профлистом С-21-0,7 | м2 | 10,0 |
| 5 | Демонтаж пристройки воздухозаборника вент. шахты (примыкающего к стене корп. 16) |  |  |
|  | - демонтаж настила из профлиста по мет. каркасу | м2 | 3,0 |
|  | - разборка кирпичных стен | м3 | 2,8 |
| 6 | Устройство ограждения с воротами согласно | компл. | 1 |
|  | рабочего проекта № 80/16-2016-1-КР |  |  |
| 7 | Оборудование ограждения защитной армированной колючей лентой (АКЛ) «Егоза» | м.п. | 38,5 |
| 8 | Устройство решетчатых ограждений с распашной дверью в лестничных клетках корпуса 16 (в 3-х местах согласно Приложения №1) |  |  |
|  | - сетка ø 16/16 А-I 150х150мм | м2 | 42,0 |
|  | - каркас из мет. уголка 40х4 | м.п. | 90,0 |
|  | - крепление анкерами ø16 А-I, L=150 (анкера устанавливаются с шагом 500мм. но не менее 2-х анкеров на каждую сторону заделываются на глубину не менее 80мм в строительные конструкции) | шт. | 96 |
|  | - обшивка низа двери мет. листом t=3мм | м2 | 0,8 |
| 9 | Закладка проемов кирпичной кладкой в 1 кирпич | м2 | 4,9 |
| 10 | Устройство решетчатого ограждения с распашной дверью в коллекторе (согласно Приложения №2) |  |  |
|  | - сетка ø 16/16 А-I 150х150мм | м2 | 2,6 |
|  | - каркас из мет. уголка 40х4 | м.п. | 18,5 |
|  | - крепление анкерами ø16 А-I, L=150 (анкера устанавливаются с шагом 500мм. но не менее 2-х анкеров на каждую сторону заделываются на глубину не менее 80мм в строительные конструкции) | шт. | 20 |
|  | - обшивка низа двери мет. листом t=3мм | м2 | 0,4 |
| 11 | Установка мет. решеток на проемы (2 шт.) воздухозаборника ограждений у корпуса 16 |  |  |
|  | - сетка ø 16/16 А-I 150х150мм | м2 | 1,0 |
|  | - каркас из мет. уголка 40х4 | м.п. | 5,6 |
|  | - крепление анкерами ø16 А-I, L=150 (анкера устанавливаются с шагом 500мм. но не менее 2-х анкеров на каждую сторону заделываются на глубину не менее 80мм в строительные конструкции) | шт. | 16 |
| 12 | Вынос и вывоз мусора | По объемам демонтажа и разработки грунта |

Приложения:  1. Эскизный чертеж решетчатых ограждений на лестничных клетках.

2. Эскизный чертеж решетчатого ограждения в коллекторе.

Коммерческие предложения принимаются в срок до 19 февраля 2016г на электронный адрес tender@soor.ru

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 21-337)