Техническое задание

на локальный ремонт асфальтобетонного покрытия

на площадках и внутренних проездах  «Москва-сокол»

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарезка швов в дорожных, асфальтобетонных покрытиях с применением дисков с алмазным покрытием | м2(м.п.) | 300(410) |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.10см | м2 | 265 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.15см | м2 | 35 |
| 4 | Очистка основания от пыли и грязи | м2 | 300 |
| 5 | Поднятие колодцев | шт | 4 |
| 6 | Выравнивание щебнем и асфальтовой крошкой отдельных мест толщ.50мм | м2 | 35 |
| 7 | Пролив горячей битумной массой плоскости и кромок очищенных выемок , а так же мест примыканий строительных конструкций и инженерных сооружений (колодцев) | м2 | 300 |
| 8 | Укладка первого слоя асфальтобетонной смеси (тип и марка асфальтобетонной смеси крупнозернистая «БМ» либо «М») Н = от 5 см. | м2 | 300 |
| 9 | Укатка мех. катком , плоскости уложенной асфальта-бетонной смеси | м2 | 300 |
| 10 | Укладка второго выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси (тип и марка асфальтобетонной смеси мелкозернистая «БМ» либо «М») Н = до 5 см. | м2 | 300 |
| 11 | Укатка финишного слоя мех. катком , плоскости уложенной асфальта-бетонной смеси | м2 | 300 |
| 12 | Механизированная погрузка и вывоз разобранного асфальтобетонного покрытия | тн | 70 |

Исп.  Агеев А.Д.

тел. 8 (495) 780-54-45 доб. 711