Техническое задание №2

на выполнение работ по прокладке  трубопровода системы холодного водоснабжения  проходящего вдоль корпуса 15 с разработкой траншеи, находящегося по адресу: Московская  обл., г. Химки,  ул. Заводская, д.2А.

| № п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС |  |  |
| 1 | Планировка земельного участка | м2 | 720,0 |
| 2 | Откачка воды из водопроводных колодцев | м3 | 20,0 |
| 3 | Разработка траншеи экскаватором | м3 | 920,0 |
| 4 | Разработка траншеи вручную | м3 | 160,0 |
| 5 | Демонтаж существующего трубопровода ХВС из стальных труб Ду 200мм | м.п. | 180,0 |
| 6 | Демонтаж задвижки стальной фланцевой Ду 100мм | шт | 1 |
| 7 | Устройство песчаного основания Р=0,1м для прокладываемого трубопровода из полиэтиленовых труб Ду 160х9,5мм и нового водопроводного колодца | м3 | 18,0 |
| 8 | Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб Ду 160х9,5 SDR17, PN10. | м.п. | 180,0 |
| 9 | Монтаж втулки полиэтиленовой Ду 200мм, SDR17, PN10 под фланец в комплекте с фланцем, прокладкой, болтами, гайками | шт | 3 |
| 10 | Монтаж перехода полиэтиленового Ду 200х160мм, SDR17, PN10 | шт | 3 |
| 11 | Засыпка трубопровода песком Н=0,3м | м3 | 54,0 |
| 12 | Засыпка эл. кабелей песком | м3 | 36,0 |
| 13 | Укладка красного кирпича на песчаное основание (для защиты эл. кабелей) | шт | 180 |
| 14 | Установка ж/б днища колодца КЦД-15 | шт | 1 |
| 15 | Установка ж/б кольца колодца КС-15-9 | шт | 3 |
| 16 | Установка ж/б крышки колодца КЦП-15 | шт | 1 |
| 17 | Устройство обмазочной гидроизоляции колодца битумной мастикой в 2 слоя | м2 | 16,4 |
| 18 | Устройство кирпичной кладки для установки люка чугунного | м3 | 0,5 |
| 19 | Установка люка чугунного канализационного | шт | 1 |
| 20 | Пробивка отверстия 200х200мм в стенках колодцев для прокладки трубопровода с последующей заделкой зазора между трубой и стенкой колодца цементным раствором | шт | 7 |
| 21 | Установка в новом колодце задвижки чугунной МЗВ Ду 150мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками, болтами, гайками. | шт | 1 |
| 22 | Монтаж перехода стального Ду 200х150мм | шт | 1 |
| 23 | Монтаж трубы стальной Ду 150мм | м.п. | 0,4 |
| 24 | Монтаж втулки полиэтиленовой Ду 150мм, SDR17, PN10 под фланец | шт | 1 |
| 25 | Монтаж фланца стального Ду 150мм | шт | 1 |
| 26 | Окраска металлической лестницы и трубы стальной Ду 150мм грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1,2 |
| 27 | Окраска металлической лестницы и трубы стальной Ду 150мм эмалью ПФ-115 | м2 | 1,2 |
| 28 | Изготовление и установка в новом колодце лестницы из уголка металлического 50х50х3мм | шт | 1 |
| 29 | Гидравлические испытания трубопровода полиэтиленового Ду 160х9,5мм избыточным давлением Ру=0,4 Мпа. | м.п. | 180,0 |
| 30 | Засыпка траншеи вручную | м3 | 160,0 |
| 31 | Засыпка траншеи экскаватором с планировкой земельного участка | м3 | 920,0 |
| 32 | Разработка исполнительной документации | компл. | 2 |

Примечание:

- Перед составлением коммерческого предложения необходим выезд подрядчика на объект.

- В коммерческом предложении необходимо указать сроки проведения работ.

Исп. Борисов А.В. тел. 8(495)780-54-45 доб. 350

8-905-750-33-36

Начальник управления

капитального строительства                                                               _______________С.А. Алексанян