Техническое задание №1

на выполнение работ по ремонту  трубопроводов системы ливневой канализации проходящих от корпуса №4 до ККл1 и от корпуса №4 до ККл4 на объекте, находящегося по адресу: Московская  обл., г. Химки,  ул. Заводская, д.2А.

| № п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участок от корп. 4 до ККл1 |  |  |
| 1 | Демонтаж камня бордюрного | м.п. | 6,0 |
| 2 | Монтаж демонтированного камня бордюрного | м.п. | 6,0 |
| 3 | Резка асфальтового покрытия толщ. 100мм дисковыми станками | м.п. | 12,6 |
| 4 | Демонтаж асфальтового покрытия толщ. 100мм | м2 | 15,75 |
| 5 | Демонтаж железобетонного дорожного основания толщ. 100мм | м2 | 15,75 |
| 6 | Разработка траншеи экскаватором | м3 | 84,8 |
| 7 | Доработка траншеи вручную | м3 | 2,6 |
| 8 | Демонтаж и утилизация существующего трубопровода ливневой канализации из керамических труб Ду 150мм | м.п. | 17,5 |
| 9 | Устройство песчаного основания Р=0,1м для прокладываемого трубопровода ливневой канализации | м3 | 1,75 |
| 10 | Прокладка трубопроводов ливневой канализации из раструбных ПВХ труб Ду 200х4,9мм | м.п. | 17,5 |
| 11 | Пробивка отверстия 250х250мм в стенке существующего колодца ККл1 для прокладки трубопровода с последующей заделкой зазора между трубой и стенкой колодца цементным раствором | шт | 1 |
| 12 | Засыпка проложенного трубопровода песком Н=0,3м | м3 | 5,25 |
| 13 | Монтаж перехода с керамической трубы Ду 150мм на ПВХ трубу Ду 200мм | шт | 1 |
| 14 | Обратная засыпка траншеи песком в месте пересечения с дорогой с послойным трамбованием | м3 | 20,8 |
| 15 | Засыпка траншеи грунтом с планировкой земельного участка | м3 | 66,6 |
| 16 | Устройство утрамбованной щебеночной подушки, толщиной 100мм | м2 | 15,75 |
| 17 | Устройство железобетонного основания толщ. 100мм | м2 | 15,75 |
| 18 | Устройство асфальтового покрытия толщ. 50мм | м2 | 15,75 |
| 19 | Гидравлические испытания трубопровода | м.п. | 17,5 |
| 20 | Вывоз грунта и строительного мусора | м3 | 31,0 |
| 21 | Разработка исполнительной документации | компл. | 2 |
|  | Участок от корп. 4 до ККл4 |  |  |
| 1 | Резка асфальтового покрытия толщ. 100мм дисковыми станками | м.п. | 12,6 |
| 2 | Демонтаж асфальтового покрытия толщ. 100мм | м2 | 15,75 |
| 3 | Демонтаж железобетонного дорожного основания толщ. 100мм | м2 | 15,75 |
| 4 | Разработка траншеи экскаватором | м3 | 93,5 |
| 5 | Доработка траншеи вручную | м3 | 2,6 |
| 6 | Демонтаж и утилизация существующего трубопровода ливневой канализации из керамических труб Ду 200мм | м.п. | 17,5 |
| 7 | Устройство песчаного основания Р=0,1м для прокладываемого трубопровода ливневой канализации | м3 | 1,75 |
| 8 | Прокладка трубопроводов ливневой канализации из раструбных ПВХ труб Ду 200х4,9мм | м.п. | 17,5 |
| 9 | Пробивка отверстия 250х250мм в стенке существующего колодца ККл1 для прокладки трубопровода с последующей заделкой зазора между трубой и стенкой колодца цементным раствором | шт | 1 |
| 10 | Засыпка проложенного трубопровода песком Н=0,3м | м3 | 5,25 |
| 11 | Монтаж перехода с керамической трубы Ду 200мм на ПВХ трубу Ду 200мм | шт | 1 |
| 12 | Обратная засыпка траншеи песком в месте пересечения с дорогой с послойным трамбованием | м3 | 23,95 |
| 13 | Засыпка траншеи грунтом с планировкой земельного участка | м3 | 69,55 |
| 14 | Устройство утрамбованной щебеночной подушки, толщиной 100мм | м2 | 15,75 |
| 15 | Устройство железобетонного основания толщ. 100мм | м2 | 15,75 |
| 16 | Устройство асфальтового покрытия толщ. 50мм | м2 | 15,75 |
| 17 | Гидравлические испытания трубопровода | м.п. | 17,5 |
| 18 | Вывоз грунта и строительного мусора | м3 | 34,0 |
| 19 | Разработка исполнительной документации | компл. | 2 |

Примечание:

- Перед составлением коммерческого предложения необходим выезд подрядчика на объект.

- В коммерческом предложении необходимо указать сроки проведения работ.

Исп. Борисов А.В. тел. 8(495)780-54-45 доб. 350

8-905-750-33-36

Начальник управления

капитального строительства                                                               _______________С.А. Алексанян