Техническое задание

на проведение аварийных работ по ремонту

дворового фасада  корпуса 5А

по адресу: Ленинградский пр-т, дом 80

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и разборка строительных лесов, высотой до 20м | м2 | 480 |
| 2 | Простукивание штукатурки фасада | м2 | 743,4 |
| 3 | Снятие отслоившегося штукатурного слоя со стен | м2 | 43,4 |
| 4 | Снятие плитки с цоколя | м2 | 29,4 |
| 5 | Снятие отслоившегося штукатурного слоя с цоколя | м2 | 48,3 |
| 6 | Расшивка трещин с последующей заделкой | М.п. | 87 |
| 7 | Монтаж перемычки над окном 4-го этажа | шт | 1 |
| 8 | Улучшенная штукатурка стены по сетке | м2 | 43,4 |
| 9 | Улучшенная штукатурка стены без сетки (сколы, отверстия) | м2 | 17.2 |
| 10 | Улучшенная штукатурка цоколя | м2 | 89,1 |
| 11 | Восстановление штукатурного слоя ограждений приямков с нанесением обмазочной гидроизоляции | м2 | 27,1 |
| 12 | Инъектирование кирпичной кладки | м2 | 99,2 |