| «Согласовано» |  | «Утверждаю» |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  | Генеральный директор |
| ООО «МС-66» |  | ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» |
| Я.Г.Сахинова |  |  |  | В.С. Городков |
| «____»___________2016г. |  | «____»___________2016г. |

Техническое задание

на ремонтно-строительные работы мужского  с/у 8(6) этажа по БТИ, по адресу: Ленинградский пр-т, д.80, корпус 66

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж реечного потолка | м2 | 6,3 |
| 2 | Демонтаж напольной плитки | м2 | 6,3 |
| 3 | Демонтаж настенной плитки | м2 | 40,3 |
| 4 | Штукатурка стен | м2 | 40,3 |
| 5 | Устройство стяжки пола | м2 | 6,3 |
| 6 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 6,3 |
| 7 | Облицовка стен плиткой | м2 | 40,3 |
| 8 | Укладка напольной плитки | м2 | 6,3 |
| 9 | Затирка плитки | м2 | 46,6 |
| 10 | Монтаж реечного потолка | м2 | 6,3 |
| 11 | Замена дверей(полотно 600мм) | шт | 3 |
| 12 | Замена двери (полотно 400мм) | шт | 1 |
| 13 | Монтаж зеркала 0,6х0,8м | шт | 1 |
| 14 | Вынос мусора | т | 0,9 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 1 | Демонтаж раковины | шт | 1 |
| 2 | Демонтаж унитаза | шт | 2 |
| 3 | Установка раковин в комплекте со смесителем, гибкими подводками и сифонами | шт | 1 |
| 4 | Установка унитазов в комплекте с гибкой подводкой и гофрой | шт | 2 |
| 5 | Установка кранов шаровых «бугатти» Ду15мм | шт | 2 |
| 6 | Исполнительная документация(паспорта, сертификаты, акты гидравлических испытаний и приёмки в эксплуатацию, исполнительные чертежи) | компл | 2 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж существующих светильников 12В галогеновые 20 Вт | шт. | 6 |
| 2 | Демонтаж существующего преобразователя 220/12 В | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж новых светильников 12В галогеновые 35 Вт, цвет хром | шт. | 10 |
| 4 | Монтаж нового преобразователя 220/12 В 250Вт электронный | шт. | 2 |
| 5 | Подключение новых светильников 12В галогеновые 35 Вт, цвет хром | шт. | 10 |
| 6 | Демонтаж существующего выключателя 1кл., IP44 c/п | шт. | 1 |
| 7 | Монтаж выключателя «Schneider Electric» серии AQUA c/п, IP44; 2 кл.; 250 В; 10А артLEX1832816 | шт. | 1 |
| 8 | Монтаж осевого канального вентилятора c обратным клапаном Flow 4C 220В 14Вт арт18313 | шт. | 2 |
| 9 | Подключение осевого канального вентилятора с обратным клапаном Flow 4C 220В 14Вт арт18313 | шт. | 2 |
| 10 | Монтаж кабеля ВВГнг-3х1,5 кв. мм в гофрированной ПВХ трубе по потолку и стенам |  |  |
| 10.1 | Кабель ВВГнг-3х1,5 кв. мм | м | 20 |
| 10.2 | Гофрированная ПВХ труба Т0404, 16мм | м | 20 |
| 11 | Установка распаечной коробки Luxel LX 35001-A из АБС пластика IP 44 | шт. | 2 |
| 12 | Пуско-наладочные работы: |  |  |
| 12.1 | Проверка срабатывания автоматического выключателя дифференциального тока | шт. | 1 |
| 12.2 | Измерение сопротивления изоляции | измерение | 1 |
| 12.3 | Замер полного сопротивления цепи фаза-нуль | токоприемник | 1 |
| 13 | Исполнительная документация(паспорта, сертификаты, акты, протоколы приёмосдаточных испытаний, исполнительные чертежи) | компл | 2 |

Исп.АгеевА.Д
Доб711