Техническое задание

на работы по засыпке провала около корпуса 23

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и демонтаж временного ограждения котлована | м.п. | 36,0 |
| 2 | Разработка траншеи вручную с устройством шпунтованного ограждения | м3 | 50,0 |
| 3 | Резка асфальтового покрытия дисковыми станками | м.п. | 16,0 |
| 4 | Демонтаж асфальтового покрытия, толщиной 100мм | м2 | 16,0 |
| 5 | Устройство кирпичных подпорных стенок в канале теплотрассы толщиной в 1 кирпич (250мм) с устройством связки со стенками канала из арматуры Ø10мм | м2 | 6,3 |
| 6 | Устройство обмазочной гидроизоляции кирпичных подпорных стенок и ж/б плиты битумной мастикой в 2 слоя. | м2 | 9,19 |
| 7 | Обратная засыпка песком с послойным трамбованием | м3 | 50,0 |
| 8 | Демонтаж и вывоз сущ. ж/б плиты 1,7х1,7х0,15м | шт | 1 |
| 9 | Монтаж новой ж/б плиты 1,7х1,7х0,15м | шт | 1 |
| 10 | Монтаж стальных балок двутавровых | кг | 54,06 |
| 11 | Окраска стальных балок двутавровых грунтовкой ГФ-021 | м2 | 4,08 |
| 12 | Окраска стальных балок двутавровых эмалью ПФ-115 | м2 | 4,08 |
| 13 | Устройство утрамбованной щебеночной подушки, толщиной 100мм | м2 | 16,0 |
| 14 | Устройство асфальтобетонного покрытия, толщиной 100мм | м2 | 16,0 |
| 15 | Вывоз грунта и демонтированного асфальта | м3 | 52,0 |
| 16 | Устройство цементной стяжки толщ. 0,03м | м2 | 2,89 |
| 17 | Погрузка и перевозка песка и щебня под засыпку | м3 | 51,6 |
| 18 | Открытие и закрытие в ОАТИ ордера на производство работ | шт | 1 |

Исп. Борисов А.В.

8-495-780-54-45 (доб. 350)

Агеев А.Д.

8-495-780-54-45 (доб. 711)