Техническое задание

на замену забора перед 16 корпусом

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж существующего забора | тн | 5,9 |
| 2 | Устройство нового ж/б ростверка(армирование А400 - 870м.п.) на участках: - от балтийской улицы до арки - от арки до стоянки перед входом в №Алмаз» - от стоянки перед входом в №Алмаз» до проезда напротив подъезда №1(наращивание существующего ростверка - от проезда напротив подъезда №1 до поворота ограждения подъезда №3(наращивание существующего ростверка) - от поворота ограждения подъезда №3 до прохода перед подъездом №3 - от прохода перед подъездом №3 до конца левой части корпуса 16(наращивание существующего ростверка) | М3 | 26,0 |
| 3 | Изготовление секций ограждения согласно чертежу |  |  |
| 3.1. | Секция 2,115м | шт | 88 |
| 3.2 | Секция 2,350м | шт | 1 |
| 3.3 | Секция 1,880м | шт | 5 |
| 3.4. | Секция 1,520м | шт | 4 |
| 3.5. | Секция 1,480м | шт | 1 |
| 3.6. | Стойки труба Д.102мм | шт | 106 |
| 3.7 | Ворота двухстворчатые 2,0м | шт | 1 |
| 3.8 | Ворота двухстворчатые 1,4м | шт | 1 |
| 3.9. | Ворота двухстворчатые для проезда 3,3м | шт | 1 |
| 3.10. | Грунтовка секций за 2 раза | м2 | 318,9 |
| 3.11. | Окраска секций за 2 раза | м2 | 318,9 |
| 4 | Сверление отверстий Д.125 в существующем бетонном ростверке на глубину 150мм | шт | 106 |
| 5 | Монтаж нового ограждения | м.п. | 228,2 |
| 6 | Шлифовка сварочных стыков | м.п. | 75,3 |
| 7 | Заделка старых отверстий после демонтажа стоек забора бетонной смесью | М3 | 0,2 |
| 8 | Установка столбов без секций ограждения площадки перед входом в «Алмаз» | шт | 41 |
| 9 | Грунтовка стоек за 2 раза | м2 | 13,2 |
| 10 | Окраска стоек за 2раза | м2 | 13,2 |
| 11 | Монтаж металлической цепи ограждения между стойками | м.п | 35,5 |
| 12 | Ремонт существующих бетонных ростверков |  |  |
| 12.1. | Толщина восстановления(штукатурка) толщ.15мм -2,1м2 | м2 | 5,5 |
| 12.2. | Толщина восстановления(штукатурка) толщ.30мм -5,4м2 | м2 | 6,5 |
| 12.3. | Толщина восстановления(штукатурка) толщ.50мм -5,0м2 | м2 | 6,0 |
| 13 | Грунтовка и Окраска бетонного ростверка за 2 раза | м2 | 220,0 |

Исп. Агеев А.Д.

8-495-780-54-45 (доб. 711)