Техническое задание

на ликвидацию колодца

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80, трансформаторная подстанция №5.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж чугунного люка Д.70см | шт | 1 |
| 2 | Снятие асфальтового покрытия толщ.6см | М2 | 2,5 |
| 3 | Засыпка колодца песком с трамбованием | М3 | 0,3 |
| 4 | Устройство щебёночного основания толщ.100мм | М3 | 0,3 |
| 5 | Устройство асфальтового покрытия толщ.6см | М2 | 3,0 |
| 6 | Вывоз строительного мусора | М3 | 0,15 |
| 7 | Укладка кирпича на песчаное основание (как защита кабелей) | шт | 12 |

Исп. Агеев А.Д.

8-495-780-54-45 (доб. 711)