Техническое задание

на работы по демонтажу и засыпке недействующего колодца

между корпусами 11 и 37

по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и демонтаж временного ограждения котлована | м.п. | 16,0 |
| 2 | Демонтаж люка D=800мм с обечайкой над колодцем | шт. | 1 |
| 3 | Резка асфальтового покрытия, толщиной 400мм | м2 | 2,0 |
| 4 | Демонтаж асфальтового покрытия, толщиной 400мм | м2 | 2,0 |
| 5 | Разборка участка перекрытия из жел./бет. плит, толщиной 150мм | м2 | 2,0 |
| 6 | Разборка стальных балок из швеллера и уголка | т | 0,15 |
| 7 | Разборка и восстановление кирпичной кладки | м3 | 0,8 |
| 8 | Очистка дна непроходного канала от грязи и строительного мусора | м3 | 0,5 |
| 9 | Устройство в каналах кирпичных подпорных стенок (с 3-х сторон колодца), толщиной в 1 кирпич (250мм) | м2 | 9,0 |
| 10 | Разборка плит перекрытия действующего канала | м2 | 2,7 |
| 11 | Монтаж новых плит перекрытия действующего канала | м2 | 2,7 |
| 12 | Устройство цементной стяжки толщ. 3см на плитах перекрытия | м2 | 2,7 |
| 13 | Устройство рулонной гидроизоляции новых плит перекрытия в 1 слой | м2 | 2,7 |
| 14 | Монтаж стальных балок двутавровых | т | 0,15 |
| 15 | Окраска стальных балок двутавровых грунтовкой ГФ-021 | м2 | 3,2 |
| 16 | Окраска стальных балок двутавровых эмалью ПФ-115 | м2 | 3,2 |
| 17 | Засыпка камеры канала песком с послойным трамбованием | м3 | 4,5 |
| 18 | Устройство утрамбованной щебеночной подушки, толщиной 100мм | м2 | 2,6 |
| 19 | Устройство бетонного основания, толщиной 120мм из бетона В15 армированного дорожной сеткой | м2 | 2,6 |
| 20 | Устройство асфальтобетонного покрытия, толщиной 400мм | м2 | 2,6 |
| 21 | Погрузка и перевозка песка и щебня | м3 | 2,52 |
| 22 | Погрузка и вывоз строительного мусора | т | 1,11 |
| 23 | Открытие и закрытие в ОАТИ ордера на производство работ | шт | 1 |

Примечание: 1. Возводимые подпорные кирпичные стенки анкерить в существующие стенки канала прутками Ø8 А-III, L=150мм через 4 ряда кладки.

2. Объем песка для засыпки камеры канала уточняется по факту после демонтажа колодца и возведения кирпичных подпорных стенок.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 (доб. 337)