Техническое задание на выполнение работ

по герметизации межпанельных швов и стыков по периметру окон на фасаде корпуса №66 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80

| №п | Наименование | Ед.измер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расшивка межпанельных швов | м | 2376,90 |
| 2 | Снятие подоконных отливов | м | 1294,40 |
| 3 | Ремонт стяжки под отливы | м2 | 207,10 |
| 4 | Расчистка стыков по периметру окон | м | 4136,40 |
| 5 | Очистка от пыли и грязи с грунтовкой шва | м | 2376,90 |
| 6 | Очистка от пыли и грязи с грунтовкой стыков по периметру окон | м | 4136,40 |
| 7 | Заполнение пространства между панелями теплозащитной полиуретановой пеной | м | 2376,90 |
| 8 | Заполнение стыка по периметру окон теплозащитной полиуретановой пеной | м | 4136,40 |
| 9 | Утепление межпанельных швов утеплителем «Вилатерм» | м | 2376,90 |
| 10 | Заделка стыков окон специальной герметизирующей мастикой | м | 4136,40 |
| 11 | Заделка шва специальной герметизирующей мастикой | м | 2376,90 |
| 12 | Герметизация стыков окон и стен герметизирующей лентой (герлент) | м | 4136,40 |
| 13 | Установка подоконных отливов на упругой прокладке | м | 1294,40 |
| 14 | Установка гермет. Уголков над окнами лифтового холла | м | 82,00 |
| 15 | Установка электрических люлек | шт. | 30 |
| 16 | Мойка окон административного здания (включая окна главного фасада на 1-м этаже) | м2 | 3147,60 |

Основные технические требования к применяемым материалам

- Грунт глубокого проникновения Axton - глубокого проникновения предназначен для всех типов косметических работ в строительстве. Используется с целью повышения адгезийных свойств поверхности, на которую планируется нанесение декоративного отделочного слоя. При помощи грунта рабочая поверхность становится более ровной, приобретает оптимальные водостойкие и прочностные характеристики. Грунт применяется на оштукатуренных, гипсокартонных, бетонных и кирпичных основах под покрытие шпактевкой, лакокрасочными материалами и плиточным клеем. (или эквивалент)

Характеристика материала:

Страна-производитель: Россия Назначение: для укрепления сильновпитывающих оснований и подготовки к нанесению различных декоративных и отделочных материалов Марка: AXTON Область применения: для внутренних работ/для наружных работ Объем, л: 10 Тип: глубокого проникновения

# Полиуретановая пена «Макрофлекс» - однокомпонентная полиуретановая профессиональная монтажная пена с увеличенным выходом. (или эквивалент)

# Характеристика материала:

Высокий выход пены Превосходная адгезия к большинству материалов Высокая тепло- и звукоизоляционная способность Низкое давление при затвердевании Технология ABS

- Сталь оцинкованная с порошковым напылением толщиной 0,5мм

- Жгут теплоизоляционный Вилатерм - труба малого диаметра, изготовленная методом экструдирования полиэтилена. Предназначен материал для утрамбовки зазоров и изолирования деформированных швов различных строительных конструкций из древесины, полнотелого кирпича, бетона, цементного раствора, извести и гипса. Часто применяется для уплотнения небольших межпанельных стыков, изоляции и утепления окон и дверей. Имеет отменные характеристики сжатия и растяжения.

Преимущества:

- отличное шумопоглощение и теплоизоляция;

- стойкость к деформации и возгоранию;

- лёгкость монтажа и долговечность;

- хорошее качество и доступная цена

- Мастика Гермабутил - Однокомпонентная вязко-эластичная мастика на основе бутилового каучука. Содержит органические растворители. Превосходные адгезионные свойства и изолирующая способность. Долговечность, сохранение эксплуатационных свойств в широком диапазоне
температур. Окрашивается всеми видами фасадных красок. Температурный диапазон применения: от -20°С до +40°С.

- Герлен Д - материал бежевого и серого цвета, липкий с одной стороны. Обратная сторона дублирована холстом для возможности дальнейшей обработки (окрашивание, оштукатуривание и т.п.) Герлен Д применяется для герметизации стыков в строительстве, а также щелей при установке оконных блоков. Может использоваться для герметизации швов, стыков, трещин жестяных и шиферных кровель и в других ремонтных работах.

Основные технические требования

к работам, являющимся предметом торгов

1. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой на выполнение работ по ремонту фасада здания по адресу  Ленинградский пр-т, д.80

2. При выполнении работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных правовых актов как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СНиП, ГОСТ и т.д.).

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Участникам аукциона предлагается обследовать (с выходом на адрес) объект для подготовки сметы.

3.2. В течение пяти рабочих дней выйти на адрес и составить акт приемки-передачи объекта в работу с представителем Заказчика и жилищно-эксплуатационной организацией.

3.3. После передачи объектов в работу подрядной организации необходимо для рабочих установить БИО-туалет (при необходимости), оборудовать место для раздевалки (вагончик-бытовка).

3.4. Работы должны выполняться с электрических люлек.

3.5. Заключить договора с эксплуатационной организацией на пользование электроэнергией и водой.

3.5. Все скрытые работы оформляются типовым актом.

3.6. Работы по ремонту фасада должны быть приняты комиссией в составе: заказчика, эксплуатационной организации и подрядчика.

4. Наименования предложенных строительных материалов условны, участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в смете заказчика.