Приложение № 1 к договору №                   от                    .

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Генеральный директор |
| ООО « » | ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» |
| ___________________ | ____________________ В.С. Городков |
| «____» ______________2016 г. | «____» _____________2016 г. |

Техническое задание 
на ремонт коридора  3-го  этажа корп.16(3-ий подъезд)
по адресу: г .Москва, Ленинградский пр-т, д.80

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел №1 полы. |  |  |
| 1. | Демонтаж покрытия из линолеума, двп, паркета | м2. | 114,6 |
| 2. | Демонтаж деревянных плинтусов. | м. | 118,2 |
| 3. | Демонтаж напольной плитки. | м2. | 53,2 |
| 4. | Демонтаж стяжки толщиной 40мм | м2. | 53,2 |
| 5. | Устройство выравнивающей стяжки толщ. 40мм | м2. | 53,0 |
| 6. | Пропитка стяжки пола закрепляющей грунтовкой | м2. | 114,6 |
| 7. | Демонтаж деревянных настилов над люками электропроводки толщ.40мм | м2. | 2,9 |
| 8. | Демонтаж металлических коробов(толщ.3мм) в подпольных каналах | м2. | 2,9 |
| 9. | Устройство монолитных участков(фальшпола) по проекту | м2. | 2,9 |
| 10. | Устройство покрытия пола из керамогранита 60х60см. Керама Мараци Перевал (серый лаппатированный, артикул DP600202R). | м2. | 167,8 |
| 11. | Устройство плинтуса, высотой 11см., из керамогранита 60х60см. Керама Мараци Перевал (серый лаппатированный, артикул DP600202R). | м. | 118,2 |
| 12. | Затирка плитки из керамогранита. | м2. | 167,8 |
|  | Раздел №2 потолки. |  |  |
| 1. | Демонтаж ц/п венткороба толщ.50мм | м2. | 2,7 |
| 2. | Демонтаж потолка из ГКЛ | м2. | 9,6 |
| 3. | Устройство короба из ГКЛ 9,5мм в 2 слоя на потолке | м2. | 97,2 |
| 4. | Высококачественная окраска в/э с наклейкой «паутинки» | м2. | 97,2 |
| 5. | Устройство подвесных потолков типа «Грильято» . | м2. | 82,1 |
|  | Раздел №3 дверные проемы. |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянной двери 1,5х2,5м. | шт. | 1 |
| 2. | Демонтаж металлической двери 2,9х1,65м | шт. | 1 |
| 3. | Демонтаж дер. дверной коробки 1,5х2,5м | шт | 2 |
| 4. | Выравнивание проемов кирпичом после демонтажа дверной коробки. | м2. | 4,8 |
| 5. | Штукатурка откосов | м2. | 7,8 |
| 6. | Высококачественная окраска откосов | м2. | 7,8 |
| 7. | Монтаж металлической противопожарной двустворчатой двери 1,5х2,5м EI60 | шт. | 1 |
|  | Раздел №4 стены. |  |  |
| 1. | Демонтаж металлической полосы толщ.0,55мм | м2. | 4,4 |
| 2. | Демонтаж перегородки из кирпича толщ.170мм | м2. | 10,9 |
| 3. | Демонтаж короба из ГКЛ 12,5мм | м2. | 35,9 |
| 4. | Демонтаж облицовки из ГКЛ 12,5мм | м2. | 13,8 |
| 5. | Демонтаж облицовки стен керамической плиткой в лифтовом холле | м2. | 36,2 |
| 6. | Выравнивание стен штукатуркой | м2. | 36,2 |
| 7. | Облицовка стен из стеклоблоков ГКЛ 12,5мм в 2 слоя | м2. | 146,2 |
| 8. | Устройство дверных откосов из ГКЛ | м2 | 4,3 |
| 9. | Оклейка стеклохолстом «паутинка» облицовки из ГКЛ | м2. | 150,4 |
| 10. | Шпатлёвка стен под покраску | м2. | 397,7 |
| 11. | Высококачественная окраска стен ВЭ составами стен за 2 раза. | м2. | 397,7 |
| 12. | Устройство перегородки с обшивкой с 2-х сторон в 2 слоя ГКЛ12,5мм с шумоизоляцией.на каркасе 75мм | м2. | 8,3 |
| 13. | Облицовка ГКЛ в 2слоя эл. щита в тамбуре с/у и стояка СКС в лифтовом холле | м2. | 7,2 |
| 14. | Наклейка «паутинки» | м2 | 15,5 |
| 15. | Штукатурка стен в тамбуре с/у | м2. | 10,2 |
| 16. | Демонтаж фанеры с лифтовых откосов | м2. | 5,6 |
| 17. | Устройство портала лифтовой шахты газосиликатными блоками 50мм | м2. | 5,6 |
| 18. | Штукатурка лифтовых откосов | м2. | 5,6 |
| 19. | Высококачественная окраска откосов | м2. | 5,6 |

Укладку плитки выполнять по дизайн-проекту

Примечание: Обязательный выезд подрядной организации на объект для фиксации объемов

«Согласовано»

Представитель Собственника

«______» ____________ 201_ г.

Исп. Агеев А.Д.

Доб.711