Приложение № 1 к договору №                     от                     .

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Генеральный директор |
| ООО « » | ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» |
| ___________________ | ____________________ В.С. Городков |
| «____» ______________2016 г. | «____» _____________2016 г. |

Техническое задание 
 на ремонт коридора  4-го  этажа корп.16(3-й подъезд)
по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел №1 полы. |  |  |
| 1. | Демонтаж покрытия из линолеума. | м2. | 136,5 |
| 2. | Демонтаж основания покрытия пола из 2 слоёв ДВП и 2 слоёв паркета | м2. | 136,5 |
| 3. | Демонтаж деревянных плинтусов. | м. | 78,4 |
| 4. | Демонтаж деревянных настилов над люками электропроводки толщ.40мм | м2. | 1,4 |
| 5. | Демонтаж металлических коробов(толщ.3мм) в подпольных каналах | м2. | 1,4 |
| 6. | Устройство монолитных участков(фальшпола) по проекту | м2. | 1,4 |
| 7. | Пропитка стяжки пола закрепляющей грунтовкой | м2. | 136,5 |
| 8. | Устройство покрытия пола из керамогранита 60х60см. Керама Мараци Перевал (серый лаппатированный, артикул DP600202R). | м2. | 136,5 |
| 9. | Устройство плинтуса, высотой 15см., из керамогранита 60х60см. Керама Мараци Перевал (серый лаппатированный, артикул DP600202R). | м. | 78,4 |
| 10. | Затирка плитки из керамогранита. | м2. | 136,5 |
|  | Раздел №2 потолки. |  |  |
| 1. | Демонтаж ц/п венткороба толщ.50мм | м2. | 2,7 |
| 2. | Устройство короба из ГКЛ 9,5мм в 2 слоя на потолке | м2. | 60,1 |
| 3. | Высококачественная окраска в/э с наклейкой «паутинки» | м2. | 60,1 |
| 4. | Устройство подвесных потолков типа «Грильято» . | м2. | 84,2 |
|  | Раздел №3 дверные проемы. |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянной двери 1,5х2,5м. | шт. | 1 |
| 2. | Демонтаж дер. дверной коробки 1,5х2,5м | шт | 1 |
| 3. | Выравнивание проемов кирпичом после демонтажа дверной коробки. | м2. | 2,4. |
| 4. | Штукатурка откосов | м2. | 3,9 |
| 5. | Высококачественная окраска откосов | м2. | 3,9 |
| 6. | Монтаж металлической противопожарной двустворчатой двери 1,5х2,5м EI60 | шт. | 1 |
|  | Раздел №4 стены. |  |  |
| 1. | Демонтаж лючков СКС 0,3х0,25м 0,5х8м 0,3х0,4м | Шт шт шт | 1 2 1 |
| 2. | Демонтаж кирпичных перегородок толщ.170мм | м2. | 9,7 |
| 3. | Выравнивание стен штукатуркой | м2. | 24,8 |
| 4. | Высококачественная окраска стен ВЭ составами стен за 2 раза. | м2. | 248,2 |
| 5. | Устройство перегородок с обшивкой с 2-х сторон в 2 слоя ГКЛ с шумоизоляцией.на каркасе 75мм | м2. | 8,3 |
| 6. | Устройство вертикального короба стояка СКС ГКЛ 12,5ммв в 2слоя | м2. | 1,7 |
| 7. | Демонтаж фанеры с лифтовых откосов | м2. | 5,6 |
| 8. | Устройство портала лифтовой шахты газосиликатными блоками 50мм | м2. | 5,6 |
| 9. | Штукатурка лифтовых откосов | м2. | 5,6 |
| 10. | Высококачественная окраска откосов | м2. | 5,6 |

Укладку плитки выполнять по дизайн-проекту

Примечание: Обязательный выезд подрядной организации на объект для фиксации объемов

«Согласовано»

Представитель Собственника

«______» ____________ 201_ г.

Исп. Агеев А.Д.

Доб.711