Приложение № 1 к договору №               от                 .

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Генеральный директор |
| ООО « » | ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» |
| ___________________ | ____________________ В.С. Городков |
| «____» ______________2016 г. | «____» _____________2016 г. |

Техническое задание 
 на ремонт коридора  5-го  этажа корп.16 (3-й подъезд)
по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел №1 полы. |  |  |
| 1. | Демонтаж покрытия из линолеума. | м2. | 36,0 |
| 2. | Демонтаж деревянных плинтусов. | м. | 46,8 |
| 3. | Демонтаж напольной плитки. | м2. | 59,3 |
| 4. | Демонтаж стяжки толщиной 40мм | м2. | 59,3 |
| 5. | Устройство выравнивающей стяжки толщ. 40мм | м2. | 59,3 |
| 6. | Пропитка стяжки пола закрепляющей грунтовкой | м2. | 84,2 |
| 7. | Демонтаж деревянных настилов над люками электропроводки толщ.40мм | м2. | 1,3 |
| 8. | Демонтаж металлических коробов(толщ.3мм) в подпольных каналах | м2. | 1,3 |
| 9. | Устройство монолитных участков(фальшпола) по проекту | м2. | 1,3 |
| 10. | Устройство покрытия пола из керамогранита 60х60см. Керама Мараци Перевал (серый лаппатированный, артикул DP600202R). | м2. | 141,9 |
| 11. | Устройство плинтуса, высотой 15см., из керамогранита 60х60см. Керама Мараци Перевал (серый лаппатированный, артикул DP600202R). | м. | 119,1 |
| 12. | Затирка плитки из керамогранита. | м2. | 141,9 |
|  | Раздел №2 потолки. |  |  |
| 1. | Устройство короба из ГКЛ 9,5мм в 2 слоя на потолке коридора | м2. | 89,2 |
| 2. | Высококачественная окраска в/э с наклейкой «паутинки» | м2. | 89,2 |
| 3. | Устройство подвесных потолков типа «Грильято» . | м2. | 73,5 |
|  | Раздел №3 проемы. |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянной двери 1,5х2,5м. | шт. | 1 |
| 2. | Демонтаж металлической двери 1,0х2,1м. | шт. | 1 |
| 3. | Демонтаж дер. дверной коробки 1,5х2,5м | шт | 1 |
| 4. | Выравнивание проемов кирпичом после демонтажа дверной коробки. | м2. | 2,4. |
| 5. | Штукатурка откосов | м2. | 3,9 |
| 6. | Высококачественная окраска откосов | м2. | 3,9 |
| 7. | Устройство расширения проёма до 1,3х2,1м по проекту | шт | 1 |
| 8. | Монтаж металлической двустворчатой двери 1,3х2,1м(проход в чистоте не менее 1,2м) | шт. | 1 |
| 9. | Монтаж металлической противопожарной двустворчатой двери 1,5х2,5м EI60 | шт. | 1 |
|  | Раздел №4 стены. |  |  |
| 1. | Оклейка стеклохолстом «паутинка» перегородок из ГКЛ | м2. | 99,8 |
| 2. | Шпатлёвка стен под покраску | м2. | 354,9 |
| 3. | Высококачественная окраска стен ВЭ составами стен за 2 раза. | м2. | 354,9 |
| 4. | Устройство перегородок с обшивкой с 2-х сторон в 2 слоя ГКЛ с шумоизоляцией.на каркасе 75мм | м2. | 8,3 |
| 5. | Облицовка ГКЛ в 2слоя эл. щита в тамбуре с/у и стояка СКС в лифтовом холле | м2. | 7,2 |
| 6. | Демонтаж фанеры с лифтовых откосов | м2. | 5,6 |
| 7. | Устройство портала лифтовой шахты газосиликатными блоками 50мм | м2. | 5,6 |
| 8. | Штукатурка лифтовых откосов | м2. | 5,6 |
| 9. | Высококачественная окраска откосов | м2. | 5,6 |

Укладку плитку согласно дизайн-проекта

Примечание: Обязательный выезд подрядной организации на объект для фиксации объемов

«Согласовано»

Представитель Собственника

«______» ____________ 201_ г.

Исп. Агеев А.Д.